## Slide 1
اطلب الإذن من المالك
قيِّم الأضرار، قدر استطاعتك
قيِّم سلامة منزلك بعناية.
أ. قبل استخدام أي منزل أو عقار
ب. الفحص الخارجي
أجزاء من المبنى منهارة أو مائلة.
تشققات عميقة في الجدران الخارجية.
جدران مائلة أو منتفخة.
امشِ حول المبنى (إذا أمكن) وابحث عن مؤشّرات رئيسية للمشاكل الإنشائية.
لا تدخل إذا لاحظت:
أجزاء كبيرة أو مفكوكة يمكن أن تسقط.
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
حتى لو كانت لا تزال قائمة، بسبب:
الأنقاض المتساقطة.
المواد الخطرة.
الأضرار الإنشائية.
⚠️ المباني المحروقة …خطرة…
تم تطوير هذه الإرشادات بالتعاون مع
استجابة غزة للمأوى - سبتمبر 2025
تنويه مهم
هذه الإرشادات معدّة للفحص البسيط على مستوى المنزل فقط. وهي لا تُعتبر شهادة فحص إنشائي، ولا تضمن أن المبنى آمن للدخول أو السكن. فقد تتغيّر الحالة في أي وقت ودون إنذار مسبق. الفحص الشامل لا بد أن يجريه مختصّون مؤهَّلون للتأكّد من السلامة الإنشائية.
إذا ظهر أي مؤشر خطر ، لا تدخل، واطلب مساعدة فنية من مختصين إن توفرت.
إرشادات للسكن المؤقت
في المباني المتضرّرة
إذن كتابي أو اتفاق شفهي.

## Slide 2
ادخل دائماً مع شخص آخر
!! لكن ليس الأطفال !!
كن حذراً من أي أسلاك كهربائية مكشوفة أو أجهزة تالفة.
ج. الفحص الداخلي
إذا بدا الجزء الخارجي سليماً:
ادخل المبنى في وضح النهار
ارتدِ ملابس مناسبة، أو ملابس واقية إذا توفرت.
قمّ بتغطية فمك وأنفك قبل الدخول.
تحقّق من ثبات الأرض بقدمك قبل الوقوف بالكامل في أي مكان
الفحص البصري الأوّل
٢. فحص الجدران في كل غرفة
شقوق من السقف إلى الجدار.
شقوق مائلة.
هل هناك عوارض أو ارضيات متشققة أو منحنية؟
هل توجد تشققات إنشائية؟
وخاصة في زوايا الأبواب أو النوافذ:
ضع في اعتبارك المبنى بأكمله، وليس فقط الغرف التي تريد استخدامها.
شقوق في الأرضيات أو الأسقف.
شقوق متدرجة في الطوب أو البناء.
جدار مائل أو منتفخ.
١. فحص الأسقف والعوارض
افحص بعناية الأسقف والأعمدة والعوارض والجدران. لا تستخدم المكان إلا إذا كنت متأكداً أنه آمن من الناحية الهيكلية.
لا تلمس الأجسام غير المعروفة، فقد تكون ذخائر غير منفجرة، وأبلغ عائلتك، بما في ذلك الأطفال، بضرورة الابتعاد عنها وعدم لمسها.
اتصل بالدفاع المدني لإبلاغه بوجود الذخائر غير المنفجرة.
عمود متصدع أو مزاح (إزاحة)
٣
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
٢
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).

## Slide 3
الأبواب غير المطابقة (مثل الباب الذي يعلق أو لا يتناسب مع إطاره) قد تكون علامة على أن المبنى قد تحرّك أو انزاح.
4. فحص الأبواب والنوافذ
زجاج أو خشب متشقق أو مكسور.
إطارات مرتخية أو متدلية.
صعوبة في الفتح أو الإغلاق.
حواف حادة أو أنقاض حول الفتحات.
مؤشرات على ضرر إنشائي في منطقة النوافذ.
٣. فحص الأرضيات والسقف
هل تشعر أن الأرضيات لينة؟ أو مترهلة؟
الارضيات قد تنهار أو تتفتت أكثر عند المشي عليها.
تابع فقط إذا كنت واثقاً من أنها آمنة.
فجوات بين الأرضية والجدران
أرضيات مترهلة
٤. فحص السلالم
درجات غير متماسكة أو مكسورة.
تشققات في هيكل السلم أو دعاماته.
مؤشرات على ميلان أو انزياح.
أزِل الأنقاض بعناية لأنها قد تُشكل خطراً بالتعثر.
تجنب السلالم المؤدية إلى الطوابق العليا من المبنى التي بها أضرار مرئية
٥
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
٤
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).

## Slide 4
١ قطعة
المكوّنات الاختيارية
٣٢ قطعة
مواد العزل/الإغلاق الإضافية
المكوّنات الأساسية
٥ × ٢.٥ سم، مفيدة لعمل القواطع الفاصلة، وتثبيت الأغطية المشمّعة والألواح على الجدران. بطول ٢.٤ م.
٢٠ قطعة
بلاستيك منسوج، متوفر بمقاسات ٦ × ٤ أمتار، ٥ × ٤ أمتار، أو على شكل لفة بعرض ٤ أمتار. يمكن استخدامه للأسقف والجدران وتغطية الفتحات/النوافذ.
٠٫٢٥ كغ
للتوصيلات الخشبية. تُستخدم في صنع الإطارات وتثبيت الألواح/الدعائم المغطية
٠٫٥ كغ
تُوصى باستخدام هذه المواد في أعمال الإصلاحات الطارئة. ويُشجَّع الشركاء على تعديل الكميات المذكورة أدناه استناداً إلى المواد والموارد المتوفرة لديهم.
سُمك 0.3 ملم، وتكفي اللفة حتى 50 مترًا مربعًا لكل مأوى. الحد الأدنى للعرض 4 أمتار.
١ لفة
غلاف بلاستيكي
شادر مشمع
للتوصيلات الخشبية. تُستخدم في صنع الإطارات وتثبيت الألواح/الدعائم المغطية
للتوصيلات الخشبية. تُستخدم في صنع الإطارات وتثبيت الألواح/الدعائم المغطية
مسامير 75 ملم​
مسامير بطول ٥٠ ملم
مسامير عريضة الرأس
بطول 40 ملم
الطول الكلي 60 سم، مخصّص للخشب، ذو جودة عالية، بأسنان مقسّاة ومصلّبة ومضبوطة. مقبض غير قابل للكسر.
٢ قطع
منشار يدوي
بطول 3 أمتار، مقسم بالسنتيمترات.
شريط قياس
بطول أدناه 30 متراً، على شكل لفة، بسماكة 6 ملم.
حبل
مقبض معدني أو من الألياف الزجاجية.
مطرقة
سماكة تقريبًا ١ سم، يُستخدم للفواصل الداخلية وتغطية الفتحات وغيرها. الأبعاد: ٢٫٤ × ١٫٢ م.
لوح خشب رقائقي أو
لوح ستراند موجه (OSB)
أداة قص دقيقة ذات شفرة قابلة للاستبدال. تُستخدم لتثبيت الأغطية المشمّعة.
مشرط
لفة بطول 10 أمتار، بعرض 20 ملم وسماكة 0.9 ملم. شريط تثبيت عملي متعدد الاستخدامات.
شريط تثبيت معدني
٧
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
٦
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
٣ قطع
٠٫٥ كغ
١ لفة
١ قطعة
١ قطعة
١ قطعة
الأخشاب

## Slide 5
إغلاق الفجوات الكبيرة أو المناطق المنهارة
إغلاق الجدران الداخلية
إعادة البناء باستخدام:
إذا لم تتوفر الكتل، استعمل:
  ألواح خشبية
  صفائح معدنية
  قماش/مشمّع
استخدم القماش، أو الأغطية المشمّعة، أو الأبواب القديمة، أو الخشب لضمان خصوصية في الأماكن المتضررة.
طوب معاد استخدامه / تدويره
إسمنت ورمل
طين وقش
ارتدِ قفازات وأزِل الزجاج المكسور بعناية.
تثبيت غطاء مشمّع
استخدم الخشب والمسامير أو الحبال لإغلاق الفتحة بإحكام.
إضافة حاجز
ضع حاجزاً لمنع الحوادث.
١م
إعادة استخدام الأبواب القديمة
عدّلها لتناسب حجم الفتحات.
أبقِ الأطفال بعيدين عن النوافذ غير الآمنة.
إغلاق الفتحات
٩
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
٨
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).

## Slide 6
عند تثبيت لوح خشبي على جدار بلوك:
استخدم أشرطة معدنية للحصول على تثبيت جيد
حاول التثبيت بالمسامير في الفواصل الإسمنتية.
عند تثبيت غطاء مشمّع على جدار بلوك:
استخدم
لوحاً خشبياً
لفّه حول قطعة خشبية وثبّته.
يمكن تطبيق هذه الطريقة أيضاً باستخدام المسامير العريضة او أداة القطع
إغلاق الأسطح
إذا كان من الصعب الحصول على تثبيتٍ جيد في البلوك، فجرّب استخدام وتد خشبي
١. ضع الوتد في أحد الفواصل بين البلوك.
٢. اقطع الجزء الزائد حتى يصبح مستويًا مع الحائط.
٣. ثبّت اللوح الخشبي بالمسامير في الوتد.
تثبّت الخشب على الجدران المبنية بالبلوك؟
الأغطية المشمّعة توفّر الظل، والحماية من المطر، والخصوصية.
غطِّ الفتحات بألواح معدنية أو أغطية مشمّعة (تاربولين).
للفجوات الكبيرة، استخدم العوارض الخشبية وثبّت الأغطية المشمّعة بالحبال أو الأسلاك.
١١
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
١٠
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).

## Slide 7
احمِ فمك وأنفك بقناع (يمكن استخدام قميص أو قطعة قماش على الفم والأنف).
ضعها في كيس بلاستيكي – ثم ضع هذا الكيس داخل كيس بلاستيكي آخر (تعبئة مزدوجة). أغلقه بشريط لاصق إن توفر لديك.
لا تقم بتكسير الالواح إلى قطع. تجنّب تكوين الغبار.
عند الانتهاء، تخلّص من القناع في الكيس الثاني
كيف تزيل ألواح الأسبستوس؟
التخلّص من الأسبستوس
ضع أكياس الأسبستوس جانباً.
يجب أن يتولى التعامل مع الأسبستوس خبراء مختصون نظراً للمخاطر الصحية المرتبطة به
التعامل الآمن مع الأسبستوس
التعرّف على الأسبستوس
المخاطر الصحية
في غزة، غالباً ما يوجد الأسبستوس في ألواح الأسطح، خاصة في المخيمات
عند تحريك المواد التي تحتوي على الأسبستوس، تنطلق ألياف دقيقة في الهواء. قد تسبّب مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان ← إذا تم استنشاقها.
المحتوى مقتبس من:
ألواح ﺗﺸﺒﻪ اﻷﺳﻤﻨﺖ، ذات شكل متموّج
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻮﻧﻬﺎ رﻣﺎدﻳًﺎ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋلى ﺑﻘﻊ ﺧﺸﻨﺔ أو ﺣﺒﻴﺒﻴﺔ أو ﻣﻨﻘﻄﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ تآكل وتلف الأسمنت بمرور الزمن وﻇﻬﻮر اﻷﻟﻴﺎف
١٣
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
١٢
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).

## Slide 8
تذكّر
الطهي والإضاءة – الوقاية من الحرائق والمخاطر الصحية
من الأفضل الطهي في المناطق الخارجية بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال لتقليل خطر الحريق
إذا لم يكن ذلك ممكناً واضطررت للطهي داخل نفس المكان الذي تسكن فيه، تأكّد من:
لا تترك الموقد دون مراقبة.
استخدم حاجزاً معدنياً أو طينياً حول الموقد إن توفر
أبقِ مسافة بين الجدران والموقد
تأكّد من وجود تهوية أثناء الطهي
كن على وعي بمخاطر الحريق والمخاطر الصحية مثل مصابيح وزيوت الكيروسين والشموع.
إذا استُخدمت الشموع، حاول وضعها في حوامل غير قابلة للاشتعال
أبقِ النار بعيدة عن أي مواد قابلة للاشتعال وعن الأطفال
إبقاء اللهب داخل موقد أو قفص معدني
رفع الموقد عن الارض باستخدام الطوب
تجنّب اللهب المكشوف
١٥
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
١٤
ملاحظة: هذه الأداة توفّر إرشادات أساسية فقط، وليست بديلاً عن التقييم الإنشائي من قبل الخبراء. (على الشركاء إدراج رقم الخط الساخن أو معلومات الاتصال).
تأكد من إطفاء موقد الطهي بالكامل بعد الانتهاء من استخدام